## Slide 1
双极型晶体管结构图
4） 在基区中进行了一次n型掺杂形成发射区，其分布是高斯分布，峰值位置在硅表面，其峰值浓度为7e19cm-3，纵向特征长度为0.17 m。
5）为了使集电极与集电区之间形成欧姆接触，在衬底上进行了一次n型掺杂，其分布是高斯分布，峰值位置在y=6m 处，其峰值浓度为1e19cm-3，纵向特征长度为0.27 m。
具体掺杂要求如下：
1）n型衬底均匀掺杂，掺杂浓度为1e15cm-3，厚度为6m；
2） n型衬底上进行了一次p型掺杂，其分布是高斯分布，峰值位置在y=0.35 m ，其峰值浓度为6e17cm-3，纵向特征长度为0.16 m。
3） 衬底上进行了一次p型掺杂形成基区，其分布是高斯分布，峰值位置在硅表面，其峰值浓度为4e18cm-3，纵向特征长度为0.16 m。

## Slide 2
仿真要求：
1）构建双极型晶体管的仿真网格，并根据掺杂浓度对网格进行细化；
2）仿真双极型NPN晶体管的共发射极输出特性曲线，观察厄尔利效应；
//1条即可
3）仿真双极型晶体管的三个击穿电压BVCBO、BVCEO、BVEBO；
4）类比于测试实验，仿真同时输出11条不同的阶梯状基极电流对应
的输出特性曲线（包括IB=0），采用loop循环语句实现；
//11条，1,2,3…倍数增加,loop实现
//5）仿真双极管Ic and Ib vs. Vbe曲线；
//6）仿真双极管转移特性曲线，即Ic vs. Ib曲线；
//7）仿真双极管 共发射极电流放大系数β vs. Ic曲线。

## Slide 3
MOSFET结构图
具体掺杂要求如下：
1）p型衬底均匀掺杂，掺杂浓度为1e15cm-3，厚度为3 m ；
2） p型衬底上制作p阱， p阱区是高斯分布，峰值位置在表面处，其峰值为2e16cm-3，纵向特征长度为0.2m；
3）n+源漏区是高斯分布，其峰值为2e20cm-3，结深为0.1 m，xy.ratio=0.6；
4）栅氧化层的厚度为40nm。

## Slide 4
仿真要求：
1）构建NMOS晶体管的仿真网格；
2）仿真NMOS转移特性曲线（固定VBS=0）；
3）仿真NMOS输出特性曲线（固定VGS=2.0V）；
4）仿真NMOS晶体管的BVDS（固定VGS=0.0V），提取击穿电压；
改变VBS(0:-0.5:-5V) ，仿真不同衬底偏压下的转移特性曲线，观察阈值电压VT的变化规律，loop循环实现；
//网格不会变可以直接循环
6）改变VGS(0.5:0.5:5V) ，仿真不同栅源电压下的输出特性曲线，loop循环实现；
7）改变VGS(-10:1:0V) ，仿真不同栅源电压下的BVDS ， 提取击穿电压，loop循环实现；
8）改变栅介质层厚度Tox（20:20:100nm），固定栅源电压VGS=-5.0V，仿真不同栅介质层厚度下的BVDS ， 提取击穿电压，loop循环实现。
//需要输出数据再循环画图